## Slide 1: Robot Farm
2 Photoresistor

## Slide 2: Τι θα φτιάξουμε;
Ένας αισθητήρας θα μετράει την ένταση του φωτός και θα μας την στέλνει στον υπολογιστή
Εάν η ένταση του φωτός είναι μικρή (πχ νύχτα) αυτόματα θα ανάβει ένα led

## Slide 3: Συνδεσμολογία

## Slide 4: Υλικά
Arduino
Led
Breadboard
Αισθητήρας φωτός
Αντίσταση
Καλώδια

## Slide 5: Βήμα 1
Συνδέουμε το led με το pin 13

## Slide 6: Βήμα 2ο
Τοποθετούμε τον αισθητήρα φωτός στο Breadboard
Ο αισθητήρας δεν έχει θετικό και αρνητικό pin

## Slide 7: Βήμα 3ο
Τοποθετούμε την αντίσταση ώστε το ένα Pin να είναι στην ίδια στήλη με το αριστερό Pin του αισθητήρα φωτός

## Slide 8: Βήμα 4ο
Στο αριστερό Pin της αντίστασης συνδέουμε ένα καλώδιο με το GND του Arduino

## Slide 9: Βήμα 5ο
Στο δεξί Pin του αισθητήρα τοποθετούμε ένα καλώδιο και το συνδέουμε στα 5v

## Slide 10: Βήμα 6ο
Στην κοινή στήλη που συνδέονται ο αισθητήρας και η αντίσταση τοποθετούμε ένα καλώδιο και το συνδέουμε στο Α0

## Slide 11: Προετοιμασία

## Slide 12: Βήμα 1ο
Πατάμε το κουμπί connect

## Slide 13: Βήμα 2ο
Συνδέουμε το καλώδιο Usb με τον υπολογιστή και πατάμε connect

## Slide 14: Βήμα 3ο
Είμαστε στην καρτέλα του Arduino
Πατάμε το κουμπί extension

## Slide 15: Βήμα 4ο
Και στην επιλογή “Upload Mode Broadcast” πατάμε Add

## Slide 16: Βήμα 5ο
Πηγαίνουμε στην κατηγορία Sprites και κάνουμε το ίδιο.
Πατάμε στο extension

## Slide 17: Βήμα 6ο
Και στην επιλογή “Upload Mode Broadcast” πατάμε Add

## Slide 18: Βήμα 7ο
Ελέγχουμε αν και το Arduino και τα Sprite έχουν το «Upload Mode»
Με αυτό τον τρόπο το Arduino Θα μπορεί να στέλνει μηνύματα στα Sprite

## Slide 19: Προγραμματισμός Εμφάνιση τιμών

## Slide 20: Τι θα κάνουμε
To Arduino να μετρήσει την τιμή του αισθητήρα φωτός
Να την στείλει στα Sprites
Τα Sprites να εμφανίσουν την τιμή στην οθόνη του υπολογιστή

## Slide 21: Βήμα 1ο
Όταν ανοίξει το Arduino

## Slide 22: Βήμα 2ο
Για πάντα

## Slide 23: Βήμα 3ο
Θα στείλει ένα μήνυμα με όνομα “light”

## Slide 24: Βήμα 4ο
Με την τιμή που θα μετρήσει ο αισθητήρας στην θέση Α0

## Slide 25: Βήμα 5ο
Και μετά θα περιμένει 2 δευτερόλεπτα
Μέτρησα την φωτεινότητα
Την στέλνω με το μήνυμα «light»

## Slide 26: Βήμα 6ο
Δημιουργούμε μια μεταβλητή για να αποθηκεύουμε την τιμή που θα στέλνει ο αισθητήρας

## Slide 27: Βήμα 7ο
Όταν το sprite λάβει το μήνυμα “light”

## Slide 28: Βήμα 8ο
Η μεταβλητή light..

## Slide 29: Βήμα 9ο
Θα πάρει την τιμή που έχει στείλει το Arduino
Όταν λάβω ένα μήνυμα “light”
Να εμφανίσω το περιεχόμενό του

## Slide 30: Βήμα 10ο
Επιλέγουμε το Arduino και πατάμε Upload

## Slide 31: Βήμα 11ο
Στην μεταβλητή Light θα εμφανίζονται οι τιμές του αισθητήρα που θα στέλνει το Arduino κάθε δευτερόλεπτα

## Slide 32: Επέκταση Αυτόματη λειτουργία λάμπας

## Slide 33: Τι θα κάνουμε
Το Arduino θα ελέγχει την τιμή του αισθητήρα
Αν η τιμή είναι μικρή (δηλαδή έχει σκοτάδι), θα ανάβει το led
Αλλιώς αν η τιμή δεν είναι μικρή (έχει αρκετό φως), θα σβήνει το led

## Slide 34: Βήμα 1ο
Προσθέτουμε μέσα στο forever το if then else

## Slide 35: Βήμα 2ο
Τοποθετούμε το μικρότερο

## Slide 36: Βήμα 3ο
Η τιμή του αισθητήρα είναι μικρότερη από 100

## Slide 37: Βήμα 4ο
Τότε το led θα ανάβει αυτόματα
Αλλιώς θα κλείνει

## Slide 38: Βήμα 5ο
Πατάμε upload και δοκιμάζουμε το πρόγραμμα αν δουλεύει.