## Slide 1: Robot Farm
3 Μετρήσεις

## Slide 2: Τι θα φτιάξουμε;
To robot θα μετράει την θερμοκρασία και την υγρασία του χωραφιού
Στη συνέχεια θα το στέλνει στον υπολογιστή για να ενημερώνεται ο αγρότης

## Slide 3: Συνδεσμολογία

## Slide 4: Υλικά
Arduino
Breadboard
Αισθητήρας θερμοκρασίας/υγρασίας
Καλώδια

## Slide 5: Βήμα 1
Τοποθετούμε τον αισθητήρα επάνω στο Breadboard

## Slide 6: Βήμα 2ο
Συνδέουμε το αριστερό με την κόκκινη γραμμή του Breadboard

## Slide 7: Βήμα 3ο
Συνδέουμε το 2ο Pin του αισθητήρα με το Pin 7 του Arduino

## Slide 8: Βήμα 4ο
Συνδέουμε το 4ο Pin του αισθητήρα στην μπλε γραμμή του Arduino
Το 3ο pin to αφήνουμε κενό

## Slide 9: Βήμα 4ο
Συνδέουμε την κόκκινη γραμμή με τα 5v
Με αυτό τον τρόπο όλη η κόκκινη γραμμή θα έχει 5v

## Slide 10: Βήμα 4ο
Συνδέουμε τη μπλε γραμμή με το GND
Με αυτό τον τρόπο όλη η μπλε γραμμή θα έχει γείωση

## Slide 11: Προετοιμασία

## Slide 12: Βήμα 1ο
Πατάμε το κουμπί connect

## Slide 13: Βήμα 2ο
Συνδέουμε το καλώδιο Usb με τον υπολογιστή και πατάμε connect

## Slide 14: Βήμα 3ο
Πατάμε το κουμπί extension

## Slide 15: Βήμα 4ο
Και στην επιλογή “Upload Mode Broadcast” πατάμε Add

## Slide 16: Βήμα 5ο
Πηγαίνουμε στην κατηγορία Sprites και κάνουμε το ίδιο.
Πατάμε στο extension

## Slide 17: Βήμα 6ο
Και στην επιλογή “Upload Mode Broadcast” πατάμε Add

## Slide 18: Βήμα 7ο
Ελέγχουμε αν και το Arduino και τα Sprite έχουν το «Upload Mode»
Με αυτό τον τρόπο το Arduino Θα μπορεί να στέλνει μηνύματα στα Sprite

## Slide 19: Βήμα 8ο
Ξαναπηγαίνουμε στην κατηγορία Devices που είναι το Arduino
Και πατάμε extensions

## Slide 20: Βήμα 9ο
Γράφουμε στην αναζήτηση dht11
Και πατάμε Add στο πρώτο

## Slide 21: Προγραμματισμός Εμφάνιση τιμών

## Slide 22: Τι θα κάνουμε
θα πατάμε ένα κουμπί στον υπολογιστή μας και θα στέλνει ένα μήνυμα στο Arduino
Μόλις το Arduino λάβει το μήνυμα θα μετρήσει την θερμοκρασία και την υγρασία και θα τα στείλει πίσω στον υπολογιστή
Ο υπολογιστής θα εμφανίσει την θερμοκρασία και την υγρασία στην οθόνη

## Slide 23: Βήμα 1ο
Θέλουμε να σχεδιάσουμε το κουμπί
Πηγαίνουμε στην κατηγορία sprite και πατάμε add

## Slide 24: Βήμα 2ο
Γράφουμε στην αναζήτηση την λέξη button και επιλέγουμε το «empty button 1»

## Slide 25: Βήμα 3ο
Μπορούμε να σβήσουμε το πάντα
Στη συνέχεια πατάμε Costumes

## Slide 26: Βήμα 4ο
Διαλέγουμε άσπρο χρώμα
Πατάμε το Τ
Και γράφουμε την λέξη DATA επάνω στο κουμπί

## Slide 27: Βήμα 5ο
Πατάμε το Χ για να επιστρέψουμε στον προγραμματισμό

## Slide 28: Βήμα 6ο
Πηγαίνουμε στις μεταβλητές και δημιουργούμε δυο νέες
  Θερμοκρασία
  Υγρασία

## Slide 29: Βήμα 7ο
Όταν πατηθεί το κουμπί

## Slide 30: Βήμα 8ο
Θα στείλει στο Arduino το μήνυμα «data»

## Slide 31: Βήμα 9ο
Τώρα θα προγραμματίσουμε το Arduino να δέχεται το μήνυμα και να στέλνει πίσω στον υπολογιστή τις τιμές
Όταν ανοίξει το Arduino

## Slide 32: Βήμα 10ο
Θα ορίσουμε ότι έχουμε 1 αισθητήρα στην θέση 7 του Arduino

## Slide 33: Βήμα 11ο
Όταν λάβει το μήνυμα data το Arduino

## Slide 34: Βήμα 12ο
Θα στείλει ένα μήνυμα στον υπολογιστή με όνομα temp (temperature = θερμοκρασία) με την τιμή της θερμοκρασίας

## Slide 35: Βήμα 13ο
Και ένα δεύτερο μήνυμα hum (humidity = Υγρασία) με την τιμή της υγρασίας

## Slide 36: Βήμα 14ο
Τώρα θα προγραμματίσουμε τα sprite να εμφανίζουν την θερμοκρασία και την υγρασία όταν λάβουν τα δυο μηνύματα
Όταν ο υπολογιστής λάβει το μήνυμα temp

## Slide 37: Βήμα 15ο
Η μεταβλητή θερμοκρασία θα πάρει την τιμή του μηνύματος temp (δηλαδή την θερμοκρασία που μέτρησε το Arduino)

## Slide 38: Βήμα 16ο
Αντίστοιχα όταν λάβει το μήνυμα hum, η μεταβλητή Υγρασία θα πάρει την τιμή του μηνύματος hum

## Slide 39: Βήμα 17ο
Κάνουμε upload το πρόγραμμα στο Arduino και ελέγχουμε την λειτουργία του
Θα πρέπει πατώντας το κουμπί DATA να εμφανίζονται στην οθόνη η θερμοκρασία και η υγρασία.

## Slide 40: Επέκταση Εμφάνιση φωτεινότητας

## Slide 41: Τι θα κάνουμε
Με τον ίδιο τρόπο το Arduino να στέλνει άλλο ένα μήνυμα με την φωτεινότητα