## Slide 1: Robot Farm
5 Μηχανισμός κίνησης

## Slide 2: Τι θα φτιάξουμε;
To robot θα προχωράει κάθε 20εκ μετά θα σταματάει για να πάρει την μέτρηση από το φυτό
Θα πρέπει να σκανάρει όλα τα φυτά του χωραφιού και θα επιστρέφει στην βάση του

## Slide 3: Συνδεσμολογία

## Slide 4: Υλικά
Arduino
Breadboard
Αισθητήρας θερμοκρασίας/υγρασίας
Καλώδια

## Slide 5: Βήμα 1ο
Συνδέουμε τα 12v στο κόκκινο καλώδιο της μπαταρίας

## Slide 6: Βήμα 2ο
Συνδέουμε το gnd με το μπλε καλώδιο της μπαταρίας

## Slide 7: Βήμα 3ο
Συνδέουμε ένα καλώδιο από το gnd του τσιπ στο gnd του Arduino

## Slide 8: Βήμα 4ο
Συνδέουμε τα 5V του τσιπ με το vin του Arduino

## Slide 9: Βήμα 5ο
Συνδέουμε το ΈΝΑ στο pin 3

## Slide 10: Βήμα 6ο
Συνδέουμε το ΕΝ1 στο Pin 4

## Slide 11: Βήμα 7ο
Συνδέουμε το ΕΝ2 στο Pin 5

## Slide 12: Βήμα 8ο
Συνδέουμε το ΕΝ3 στο Pin 7

## Slide 13: Βήμα 9ο
Συνδέουμε το ΕΝ4 στο Pin 8

## Slide 14: Βήμα 10ο
Συνδέουμε το ΕΝ1 στο Pin 4

## Slide 15: Βήμα 11ο
Συνδέουμε το VCC του Bluetooth με τα 3.3v του Arduino

## Slide 16: Βήμα 12ο
Συνδέουμε το gnd του Bluetooth με το gnd του Arduino

## Slide 17: Βήμα 13ο
Συνδέουμε το TX του Bluetooth με το Pin 10 του Arduino

## Slide 18: Βήμα 14ο
Συνδέουμε το RX του Bluetooth με το Pin 11 του Arduino

## Slide 19: Προετοιμασία

## Slide 20: Βήμα 1ο
Θα βάλουμε τις εντολές για τους κινητήρες
Πατάμε στο κουμπί extension

## Slide 21: Βήμα 2ο
Γράφουμε στην αναζήτηση l298n, που είναι το τσιπάκι των κινητήρων
Πατάμε add

## Slide 22: Βήμα 3ο
Ξαναπατάμε στο κουμπί extension

## Slide 23: Βήμα 4ο
Γράφουμε serial στην αναζήτηση και πατάμε add

## Slide 24: Βήμα 5ο
Πηγαίνουμε στα sprites και πατάμε extension

## Slide 25: Βήμα 5ο
Βάζουμε πάλι το serial και στα sprites

## Slide 26: Βήμα 6ο
Με αυτό τον τρόπο το Arduino θα επικοινωνεί με τον υπολογιστή στέλνοντας μηνύματα

## Slide 27: Προγραμματισμός

## Slide 28: Βήμα 1ο
Πάτάμε το κουμπί connect

## Slide 29: Βήμα 2ο
Συνδέεουμε το καλώδιο Usb με τον υπολογιστή και πατάμε connect
Θα εμφανιστεί το μήνυμα «connected»

## Slide 30: Βήμα 3ο
Όταν πατηθεί η σημαία

## Slide 31: Βήμα 4ο
Ο υπολογιστής θα συνδεθεί με το Bluetooth του Arduino

## Slide 32: Βήμα 5ο
Όταν πατήσουμε το πάνω βέλος από το πληκτρολόγιο

## Slide 33: Βήμα 6ο
Θα στείλουμε στο Arduino με Bluetooth το μήνυμα “front”

## Slide 34: Βήμα 7ο
Όταν πατήσουμε το αριστερό βέλος θα στείλει το μήνυμα left

## Slide 35: Βήμα 8ο
Όταν πατήσουμε το δεξί βέλάκι θα στείλει το μήνυμα right

## Slide 36: Βήμα 9ο
Όταν πατήσουμε το πίσω βέλος θα στείλει το μήνυμα back

## Slide 37: Βήμα 10ο
Όταν ξεκινήσει το Arduino

## Slide 38: Βήμα 11ο
Λέμε στο Arduino ότι έχουμε συνδέσει ένα Bluetooth στα Pin 10 και 11

## Slide 39: Βήμα 12ο
Λέμε στο Arduino ότι έχουμε συνδέσει τους κινητήρες

## Slide 40: Βήμα 13ο
Όταν λαμβάνει το μήνυμα front

## Slide 41: Βήμα 14ο
Θα προχωρήσει μπροστά

## Slide 42: Βήμα 15ο
Και μετά από ένα δευτερόλεπτο

## Slide 43: Βήμα 16ο
Θα σταματήσει

## Slide 44: Βήμα 17ο
Όταν λάβει το μήνυμα Left οι κινητήρες θα στρήψουν και μετά από ένα δευτερόλεπτο θα σταματήσει

## Slide 45: Βήμα 18ο
Όταν λάβει το μήνυμα right οι κινητήρες θα στρήψουν και μετά από ένα δευτερόλεπτο θα σταματήσει

## Slide 46: Βήμα 19ο
Όταν λάβει το μήνυμα back οι κινητήρες θα πάνε πίσω και μετά από ένα δευτερόλεπτο θα σταματήσει